## Slide 1
Année 2015/2016
Thème de la mémoire
DESCENTE ET CIMENTATION DE LINER 7’’ PUITS ZR 708
Faculté d’Hydrocarbures et des Energies Renouvelables et Sciences de la Terre et l’Univers Département de Forage et MCP /Option : FORAGE
Préparer par: Encadré par:
DJAARIRI Anwar CHETTI Djamel Eddine
DERBAL Ramzi
MOSBAH Riad
Résumé:
Un puits de pétrole et de gaz nécessite une suite chronologique d’ opérations suivant un planning de forage- tubage préalablement élaboré. Chaque phase du programme représente un intervalle foré qui doit impérativement être protégé avant d’entamer la phase suivante.
En effet ,il s’agit d’introduire dans le trou foré une colonne de tubage et de la cimenter le long du découvert pour maintenir en place les parois du puits. La cimentation d’une colonne de tubage représente une part indispensable et importante de la réalisation d’un puits pétrolier. La réussite de cette opération est un facteur déterminant pour la continuité du forage.
Mots clés : liner, packer ,overlap,cimentation ,colonne perdue
Composition de linerZR708
Analyse et discussion Résultats de cimentation
Avantages:
- Le coût des colonnes est réduit.
- La capacité de tête de puits est réduite.
- Capacité de complétion dans le tubage précédent
- Une descente rapide
- Le temps de préparation de la colonne avant la descente est réduit.
- Possibilité d’utiliser une garniture mixte
- Pertes de charges annulaires réduites
Inconvénients:
-La suspension du liner dans la colonne précédente est très délicate.
Peu de colonnes sont exposées à l’effluent et si elles s’affaiblissent, il est
obligatoire de compléter le liner par une colonne complète. ce qui nécessite
la reprise du puits.
Conclusion
L’opération de descente et cimentation d’un Liner nécessite une préparation particulière vu les difficultés de réalisation qu’elle peut présenter.
Elle est différente d’une cimentation d’une colonne de tubage simple car on doit utiliser des équipements spéciaux parfois difficiles à mettre en place.
En effet, les systèmes de suspension sont différents d’un fabricant à un autre et leur fonctionnement est assez compliqué.
Les références
-Programme de cimentation puits ZR708 (BJSP) -mémoire de gadi sadok MARS 2008
-mémoire de hadj Aissa salah et hadj said kacem 2014 -les apports journaliers puits ZR 708 (sonatrach)
-programme de forage ZR708 (sonatrach)
Introduction
Une colonne perdue (liner) est une colonne de tubage utilisée pour couvrir le découvert en-dessous d'un tubage existant ; sa hauteur s'étend depuis la cote de pose jusqu'à entrer d’une certaine distance à l'intérieur de la colonne précédente. Selon le cas, cette distance (overlap) est comprise entre 50 et 150 mètres. Ceci est nécessaire pour bien sceller la colonne perdue dans la colonne précédente et avoir une bonne étanchéité entre les deux. Cette étanchéité est très importante pour prévenir, durant la production, toute fuite d’effluent derrière la colonne perdue. Quelquefois, cette étanchéité est renforcée par l’utilisation d’une garniture supplémentaire (packer) tout en haut de la colonne perdue.
Schéma de liner dans le puits